清 洁 生 产 审 核

教 程

东莞理工学院

东莞市清洁生产科技中心

目     录

概述…………………………………………………2

第一章 筹划与组织………………………………14

第二章 预审核……………………………………18

第三章 审核………………………………………32

第四章 方案产生与筛选…………………………41

第五章 方案可行性分析…………………………50

第六章 方案实施…………………………………62

第七章 持续清洁生产……………………………70

概  		  述

一、清洁生产

1．含义

（1）工业生产模式的新理念

首先应当说明，在当今社会中，工业生产是社会物质生产的主要方式，它对综合国力有着决定性的影响，但同时，工业生产又是环境污染的主要来源。这是因为，工业生产是一种物质转换过程，其输入端是资源，输出端是产品和废弃物。另外，我们知道，物质资源的生产方式，是社会生活的基础和社会发展的决定力量。显然，“清洁性生产”方式是对“污染性生产”方式的挑战和进步。因此，清洁生产是二十世纪80年代末，由联合国整理提出的一个科学合理的工业生产模式的新理念。其核心内容就是“节能、降耗、减污、增效”。所以，清洁生产是可以达到经济、环境、社会三个效益高度统一的工业生产的崭新模式，是关于产品和产品生产过程的一种新的、持续的、创造性的思维，是指对产品和生产过程持续运用整体预防的环境保护新战略。

（2）清洁生产定义

什么叫“清洁生产”？它的定义是什么？

清洁生产是一个相对的抽象的概念，还没有一个统一的公认的说法和标准。即清洁生产在不同年代，不同的国家和地区曾有过不同的名称提法，如欧洲国家称之为“少废无废工业”，日本称之为“无公害工艺”、“环境预防”，美国称之为“废料最少化”、“减废技术”。此外还有“绿色工艺”、“生态工艺”、“再循环工艺”、“源削减”、“无废工艺”、“废物减量化”、“污染预防”等清洁技术。

清洁生产的定义较多，与我国关系较为密切的定义是联合国环境规划署的定义和我国的定义。联合国的定义有两种：1989年和1996年，我国的定义也有两次：1994年（中国21世纪议程）和2003年（清洁生产促进法）。

A．1996年联合国环境规划署（UNEP）的定义

即：清洁生产指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生态效率并减少对人类和环境的风险。按照这个定义，清洁生产的基本要素可用图0-1表示。

图0-1    清洁生产的基本因素

这个定义也可用文字表述:清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，意味着对生产过程、产品和服务，持续运用整体预防的环境战略，以增加生态效率，并降低人类和环境的风险。具体的说：①对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料；②对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；③对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。

B．2003年我国的定义

即“不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人体健康和环境的危害”。

我国的这个定义，科学地概括了清洁生产的全部内涵，把清洁生产的目的、内容、措施都作了具体明确的阐述。

2．清洁生产的主要内容

清洁生产的内容，可归纳为“三清一控制”，即清洁的原料与能源、清洁的生产过程、清洁的产品，以及贯穿于清洁生产的全过程控制。

（1）清洁的原料与能源——清洁的原料与能源，是指在产品生产中能被充分利用而极少产生废物和污染的原材料和能源。为此：①少用或不用有毒、有害及稀缺原料，选用品位高的较纯洁的原材料；②常规能源的清洁利用，如何用清洁煤技术，逐步提高液体燃料、天然气的使用比例；③新能源的开发，如太阳能、生物能、风能、潮汐能、地热能的开发利用；④各种节能技术和措施等，如在能耗大的化工行业采用热电联产技术，提高能源利用率。

（2）清洁的生产过程——生产过程就是物料加工和转换的过程，清洁的生产过程，要求选用一定的技术工艺，将废物减量化、资源化、无害化、直至将废物消灭在生产过程之中。

废物减量化，就是要改善生产技术、工艺和设备，以提高原料利用率，使原材料尽可能转化为产品，从而使废物达到最小量；

废物资源化，就是将生产环节中的废物综合利用，转化为进一步生产的资源，变废为宝；

废物无害化，就是减少或消除将要离开生产过程的废物的毒性，使之不危害环境和人类。

实现清洁生产过程的措施为：

①尽量少用或不用有毒、有害的原料；（在工艺设计中就应充分考虑）；

②消除有毒、有害的中间产品；

③减少或消除生产过程的各种危险性因素，如高温、高压、低温、低压、易燃、易爆、强噪声、强震动；

④采用少废、无废的工艺；

⑤选用高效的设备和装置；

⑥做到物料的再循环（厂内、厂外）；

⑦简便、可靠的操作和控制；

⑧完善的管理等。

（3）清洁的产品

是指有利于资源的有效利用，在生产、使用和处置的全过程中不产生有害影响的产品。清洁产品又叫绿色产品、可持续产品等。

为使产品有利于资源的有效利用，产品的设计工艺应使产品功能性强，既满足人们需要又省料耐用。为此应遵循三个原则：精简零件、容易拆卸；稍经整修即可重复作用；经过改进能够实现创新。

为使产品避免危害人和环境，在设计产品时应遵循下列三原则：产品生产周期的环境影响最小，争取实现零排放；产品对生产人员和消费者无害；最终废弃物易于分解成无害物。

清洁产品具体应具备以下几方面的条件：

①节约原料和能源，少用昂贵和稀缺原料，尽可能“废物”利用；

②产品在使用过程中，以及使用后不含有危害人体健康和生态环境的因素；

③易于回收、复用和再生；

④合理包装；

⑤合理的使用功能，节能、节水、降低噪声的功能，及合理的使用寿命；

⑥产品报废后易处理、易降解等。

（4）全过程控制

贯穿于清洁生产中的全过程控制，包括两方面的内容，即生产原料或物料转化的全过程控制和生产组织的全过程控制。

①生产原料或物料转化的全过程控制——也称为产品的生命周期的全过程控制。它是指从原料的加工、提炼到生产出产品、产品的使用直到报废处置的各个环节所采取的必要的污染预防控制措施。

②生产组织的全过程控制——也就是工业生产的全过程控制。它是指从产品的开发、规划、设计、建设到运营管理，所采取的防止污染发生的必要措施。

应该指出，清洁生产是一个相对的、动态的概念，所谓清洁生产的工艺和产品，是和现有的工艺相比较而言的。推行清洁生产，本身是一个不断完善的过程，随着社会经济的发展和科学技术的进步，需要适时地提出更新的目标，不断采取新的方法和手段，争取达到更高的水平。

3．清洁生产的目标

企业实施清洁生产，就是使用清洁的原、辅材料，通过清洁的工艺过程，生产出清洁的产品，清洁生产谋求达到以下两个目标：

（1）减缓资源的耗竭——即通过资源的综合利用﹑短缺资源的代用，二次能源的利用，以及各种节能﹑降耗、节水措施，合理利用自然资源等手段，减缓资源的耗竭。

（2）降低整个工业活动对人类和环境的风险——通过减少废料与污染物的生成和排放，促进工业产品的生成、消费过程与环境相容，以降低整个工业活动对人类环境的风险。

总之，清洁生产同时具有经济和环境双重目标，通过实施清洁生产，企业在经济上要能赢利，环境也能得到改善，从而达到环境保护和经济发展协调的目的。清洁生产是手段，目标是实现经济与环境协调发展，使人类社会与自然和谐发展。

4．清洁生产的特点

推行清洁生产是现代科技和生产力发展的必然结果，是从资源和环保角度上要求工业企业实施的一种新的现代化的管理手段，其特点有以下4个：

（1）是一项系统工程——推行清洁生产，企业必须建立组织机构，加强科学管理，制定发展战略、规划、政策和法规。

（2）重在预防和有效性——清洁生产是对产品生产过程产生的污染进行综合预防，以防为主，并通过污染物产生源的削减和回收利用，使废物减至最少。

（3）经济性良好——在技术可靠前提下，推行清洁生产及污染预防的方案，进行社会、经济、环境效益分析，使生产体系运行最优化，即产品具备最佳质量价格。

（4）与企业发展相适应——清洁生产结合企业产品特点和工艺生产要求，既要使其目标符合企业生产经营发展的需要，又要考虑企业经济的承受能力，而且要保护生态环境和自然资源。因此，清洁生产是一个持续工程，即清洁生产的理念是一个永恒的课题。

5．清洁生产的意义

工业是经济的主导力量，从一定意义上说，它代表一个国家的现代化进程。资源的持久利用是工业持续发展的保障。清洁生产是使工业实现可持续发展的战略。对政府部门来说，它是指导环境和经济发展政策制定的理论基点；对工业企业来说，它是一个实现经济效益和环境效益相统一的方针；对公众来说，清洁生产是一个衡量政府部门和工业企业的环境表现及可持续发展的尺度。

（1）清洁生产可提高企业的市场竞争力和防治污染的积极性和自觉性。 清洁生产一方面用节能、降耗、减污、降低生产成本、改善产品质量，以提高企业的经济效益，增强企业的市场竞争力；另一方面，可大大减少了末端的污染负荷，从而节省大量环保投入（一次性建设投资和设施运行费），提高企业防治污染的积极性和自觉性。

（2）具有显著的经济效益。 清洁生产可以最大限度地利用资源和能源，通过循环利用和重复利用，使原材料最大限度地转化为产品，把污染消灭在生产过程之中。同时，通过改进设备或改变燃烧方式，进一步提高能源的利用率，既可减少污染物的产生量与排放量，又可节约资源与能源，用较少的投入获得显著的经济效益。

（3）可减少二次污染。清洁生产可避免和减少因末端治理不彻底而造成的二次污染。因清洁生产采用了大量的源头削减措施，既可减少含有毒成份原料的使用量，又可提高原材料的转化率，减少物料流失，减少污染物的产生量和排放量。所以可减少二次污染的机会。

（4）可提高工人的劳动积极性和工作效率。因为清洁生产可最大限度地替代有毒产品、有毒的原材料和能源，替代排污量大的工艺和设备，改进操作技术和管理方式，从而改善了工人的劳动条件和工作环境。

（5）清洁生产可改善工业企业与环境管理部门间的关系，解决环境与经济相割裂的矛盾。

此外，清洁生产会给企业带来诸多好处——降低生产成本，提高经济效益，提高产品的市场竞争优势，增强综合竞争能力；推动技术改造，改进工艺技术和开发新产品；有利于企业取得清洁生产产品标志和进入国内外市场的绿色通行证；促进企业整体素质的提高；避免或减少污染环境的风险；建立起一套与国际接轨的管理模式和自我约束、自我完善的运行控制机制；为企业营造良好的生存、生产环境和可持续发展空间；可改善职工的生产、生活环境，塑造企业良好的社会形象；可提高企业的管理水平，为实现国际标准化的管理体系认证打好基础。

6．实施清洁生产的途径

清洁生产是一项系统工程，是对生产全过程以及产品的整个生命周期采取污染预防的综合措施。因此，应该从企业的特点出发，在产品设计、原料选择、工艺流程、工艺参数、生产设备、操作规程等方面，全面分析减少污染物产生的可能性，寻找清洁生产的机会和潜力，推进清洁生产的实施。实施清洁生产的主要途径为如下几方面：

（1）合理布局，调整和优化经济结构及产业产品结构。

（2）重视产品设计和原料选择——即在产品设计和原料选择时，要以保护环境为目标，不生产有毒有害的产品，不使用有毒有害的原料，以防止原料及产品对环境的危害。即用无污染、少污染的能源、原材料和产品，替代毒性大、污染重的能源、原材料和产品。

（3）改革生产工艺、更新生产设备——以提高每道工序的原材料和能源的利用率，减少生产过程中资源的浪费和污染物的排放。并提高企业的技术创新能力，开发、采用和推广无废、少废的新工艺技术。

（4）建立生产闭合圈、废物循环利用——在工业生产过程中，物料输送、加热中的挥发、沉淀、跑冒滴漏、误操作等，都会造成物料的流失——这就是工业中产生“三废”的来源。清洁生产要求流失的物料必须加以回收，返用到流程中或经适当的处理后作为原料回用，建立从原料投入到废物循环回收利用的生产闭合圈，最大限度地利用能源和原材料，实现物料最大限度的厂内循环，使工业生产不对环境构成任何危害。

厂内物料循环有下列几种形式：将回收的流失物料作为原料，返回到生产流程中；将生产过程中产生的废料经适当处理后作为原料或替代物返回生产流程中；废料经处理后作为其他生产过程的原料应用或作为副产品回收。（参见图0-2）。

图0-2  物料循环形式

（5）加强科学管理——内容包括：

①安装必要的高质量监测仪表，加强计量监督，及时发现问题；

②加强设备检查维护、维修，杜绝跑、冒、滴、漏；

③建立有环境考核指标的岗位责任制，防止生产事故；

④完善、可靠、详实的统计和审核；

⑤产品的全面质量管理，有效的生产调度，合理安排批量生产日程；

⑥改进操作方法，实现技术革新，节约用水、用电；

⑦原材料合理购进、贮存和妥善保管；

⑧产品的合理销售、贮存和运输；

⑨加强人员培训，提高职工素质；

⑩建立激励机制和公平的奖惩制度；

组织安全文明生产

（6）对必须排放的污染物，采用低费用、高效能的净化处理设备和“三废”综合利用措施，进行最终的处理处置。

7．清洁生产的基本方法

通过以下各种方法或手段，均可达到工业企业的清洁生产的目的：清洁生产审核，ISO14001环境管理体系、生态设计、生命周期评价、环境标志、环境管理会计。

二、清洁生产审核

1．清洁生产审核的内容含义

清洁生产审核是对企业现在的和计划进行的工业生产实行预防污染的分析和评估（如对污染来源、废物产生原因及其整体解决对策方案），并在此分析和评估过程中，制订并实施减少能源、水和原材料使用，消除或减少产品和生产过程中有毒物质的使用，减少各种废弃物排放及其毒性的方案。

具体说，清洁生产审核是对企业从原材料、能源、产品、工艺技术、生产管理等，进行总物料平衡，总水量平衡、废物产生及成因等各个方面，结合国内外先进水平，系统地、全面又突出重点地进行分析，并且找出存在的问题，制订解决存在问题的高层次的方案。

清洁生产审核的步骤为：

第一，查清废弃物产生的部位和数量，通过现场调查和物料衡算，找出废弃物（包括废物和排放物）产生的部位和数量。

第二，查明废弃物产生的原因。针对生产过程的各个环节，从原辅材料及能源、技术工艺、设备、过程控制、产品、废弃物、管理、员工素质等各个方面 进行分析，找出原因。

第三，提出减少或消除废弃物的对策方案。针对每个废弃物产生的原因，设计相应的清洁生产方案，包括无费、低费方案和中费、高费方案。方案可以是几个或数个，通过实施这些清洁生产方案，达到消除或减少废弃物产生的目的。

2．审核的目的和作用

（1）核对和查清企业各生产单元的原材料、产品、用水、能源和废弃物的现状资料及问题的成因；

（2）核查废弃物的来源、数量及类型，以确定废弃物的削减目标，制订削减废弃物产生的对策；

（3）提高企业对削减废弃物所获得效益的认识和知识；

（4）找出企业效率低的瓶颈部位和管理不善的地方；

（5）提高企业的经济效益以及产品和服务的质量。

3．审核的程序阶段

清洁生产审核工作程序图0-3

（1）工作流程图

清洁生产的核心是实行源削减和产品生产全过程控制。实施清洁生产，必须先进行清洁生产审核，以诊断企业“不清洁”的因素（即节能、降耗、减污存在的问题）。不同性质企业清洁生产审核的内容是相同的，我国一般采用七阶段制。

这是我国清洁生产审核的一般常用的步骤。其工作程序框图如（图0-3所示）

（2）各阶段的目的和内容

下面对清洁生产审核的这个七个步骤进行简要介绍

（一）审核准备

是清洁生产审核的准备阶段

1）目的——通过宣传教育，使企业的领导和职工对清洁生产有一个初步的比较正确的认识，消除思想和观念上的一些障碍，了解清洁生产的内容、要求及工作程序，组建审核领导小组和工作小组，制订工作计划。

2）内容——取得领导支持，开展宣传教育，组建审核小组和工作小组，制定审核工作计划等。

（二）预审核

是清洁生产审核的初始阶段。

1）目的——该阶段是结合清洁生产行业标准对企业的现状、生产运行状况和废物产生与排放情况，进行调查分析，对照标准找出差距，对企业进行初步定位，同时针对差距提出问题，并确定为审核重点，设立清洁生产的近期和中远期目标。

2）内容——企业现状调查、现场考察、评价产污、排污状况，对照标准，进行初步定位，确定审核重点，设置清洁生产目标，提出和实施无费低费方案。

（三）审核

对企业进行全面的深入分析评价，是审核的第三阶段。

1）目的——通过物料衡算，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，提出初步的清洁生产方案。

2）内容——准备审核重点资料，实测输入、输出物流，建立物料平衡、分析废物产生的原因，提出和实施无费、低费用清洁生产方案。

（四）方案的产生和筛选

1）目的——通过清洁生产方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中费、高费备选方案。

2）内容——产生方案、筛选方案、研究制定方案，继续实施并核定汇总无费、低费用方案的实施效果，编写清洁生产中期审核报告。

（五）可行性分析

1）目的——对筛选出的中费、高费清洁生产方案，进行分析评估，以选择最佳的可实施的清洁生产方案。

2）内容——进行市场调查，进行技术评估，进行环境评估，进行经济评估，推荐可实施方案。

（六）方案实施

1）目的——通过推荐方案（经分析可行的中费、高费最佳可行方案）的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益；通过评估已实施方案的成果，激励企业推行清洁生产。

2）内容——组织方案实施，汇总实施的无费、低费方案的成果，评价已实施的中费、高费方案的成果，分析总结已实施方案对企业的影响。

（七）持续清洁生产

1）目的——这是本轮清洁生产审核的后期工作，也是开展下一轮清洁生产审核的开端，其目的是使清洁生产工作在企业内部长期、持续地推行下去。

2）内容——建立完善清洁生产组织，建立和完善清洁生产管理制度，制定持续清洁生产计划，编制清洁生产审核报告。

总之，清洁生产审核，不仅有明显的环境保护作用，更重要的是能帮助企业发现按照一般方法难以发现或容易忽视的问题，并且使企业获得巨大的经济效益，增强企业本身发展的信心，提高企业的市场竞争能力。

审核工作实施情况表

| 阶段 | 工作 内容 | 计划完成时间 | 检查时间 | 发现问题 | 未完成原因 | 负责部门与负责人 | 审核组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、审核准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、预审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、方案产生与筛选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、中期审核报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、方案 实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、审核 报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

制表                  审核                  第    页          共   页

第一章  审核准备

审核准备是清洁生产审核的前期准备阶段,即从思想发动、组织机构建立、工作计划制订等方面，为审核的顺利进行作好准备工作。其主要工作内容如图

1—1所示。

图1—1  筹划与组织阶段的工作框架

一、领导决策

企业的高层领导（如厂长、经理）亲自参加清洁生产审核，是此项工作能顺利进行的前提和达到预期效果的保证。推行清洁生产也是企业领导不可推卸的责任。

1.职责——作出实施清洁生产的决策；组织企业各部门参加清洁生产；落实组织机构；提供人力、物力、财力保证；监督各部门的工作进度和任务完成情况。

2.签署文件——企业一旦决定执行清洁生产，领导应立即签署企业开展清洁生产的正式文件，内容包括开展清洁生产的原因、预期目标等。

二、组建工作机构

1.成立领导班子——企业主要负责人要亲自抓，并由一名领导具体负责。大型企业还要在分厂、分公司、车间建立相应的领导机构，工段以下有专人负责。

2.组建审核工作小组——该小组应成为企业的常设机构，承担各种具体工作，如制定计划、开展宣传培训、协助企业领导组织、协调各部门参与实施清洁生产、编制清洁生产报告等。

该小组的人数可根据企业大小和需要决定，大型企业要层层建立审核小组，作为开展清洁生产的骨干力量。

担任组长的条件：①有企业的生产、管理与新技术的知识和经验；②熟悉有关环保法规和产业政策，掌握污染防治的原则和技术；③了解审核工作程序，具有一定的领导和组织工作能力，并善于和其他部门合作。

小组成员的条件：①经过培训，具备企业清洁审核的知识或工作经验；②掌握企业的生产、工艺、管理等方面的情况及新技术信息；③熟悉企业废弃物的产生、治理和管理情况，以及国家和地区的产业政策和环保法规政策；④具有宣传、组织工作的能力和经验；⑤成员中至少应有一名本企业财物部门的熟悉企业经营合算，项目预算的人员参加。

3.聘请审核机构——企业可根据需要，聘请有资质资格的专门清洁生产审核机构，指导和帮助企业开展清洁生产审核。如：进行宣传和培训；开展现状调查、监测、分析评价；教授计量、测量、衡量方法；提供政策、法规、标准，先进的工艺、设备、及污染物再生利用等信息；帮助制定各种清洁生产方案，并进行分析、评价和筛选。

另外，在技术力量薄弱的企业，专门审核机构也可根据企业的要求，代行一部分审核小组的职能。

三、制定工作计划

在开展正式审核之前，要制定出较详细的工作计划，使审核工作按一定的步骤和程序在既定的时间内有序开展和完成。

计划内容包括：工作内容，人员分工，进度安排，物资准备，费用和产出等。

表1—1                 企业清洁生产审核工作计划表

| 阶 段 | 工作内容 | 启动 时间 | 完成 时间 | 负责部门（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | ①领导决策 ②组建工作小组 ③制定工作计划 ④宣传、动员和培训 ⑤物质准备 |  |  |  |  |
| 审核阶段 | ①企业现状分析 ②确定审核对象 ③设置清洁生产目标 ④编制审核对象工艺流程图 ⑤测算物料和能量平衡 ⑥分析物料和能量损失原因 |  |  |  |  |
| 制定方案 | ①介绍物料和能量平衡 ②提出方案 ③分类、优化方案 ④可行性分析 ⑤制定方案 |  |  |  |  |
| 实施方案 | ①制定实施计划 ②组织实施 ③评估实施效果 ④制定后续工作计划 ⑤报告编写 |  |  |  |  |

审核工作计划表也可按前述的七阶段审核步骤设制。

四、宣传、动员和培训

1.目的——使企业的全体员工了解清洁生产的概念和实施清洁生产的意义和作用，澄清模糊认识，克服可能存在的各种思想障碍，自觉地参与清洁生产工作。

2.内容——①利用企业现行的各种例会、广播、板报、电视录像，以及下达文件，组织学习等形式，进行清洁生产的宣传教育；②举办不同层次、不同形式的CP和CP审核培训班，进行清洁生产知识、意义的培训教育；③克服企业内部可能存在的思想观念和认识、技术和知识信息、资金、物资、政策法规、管理规章制度等障碍。要根据企业的实际情况，制定解决问题的具体办法。

五、物资准备

清洁生产工作应在企业 正常生产运行过程中进行，必须作好一切物资准备工作，包括人员、仪器、设备、动力、原辅材料等保障工作。同时，必须对生产设备进行清理和检修，准备计量器具和采样分析检测设备等。

审核领导组成员表      表1—2

| 姓名 | 审核领导组担任职务 | 来自部门及职务职称 | 专业 | 职责 | 应投入 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

审核工作组成员表   表1—3

| 姓名 | 审核工作组 担任职务 | 来自部门及 职务职称 | 专业 | 职责 | 应投入 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表：                    审核：                第        页     共       页

- 预审核

预审核是清洁生产审核的开端和基础，是发现问题和解决问题的起点。

重点：对照清洁生产行业标准，确定企业的审核重点和设置预防污染目标，指明技术改造方向。同时，实施明显和简单易行的废物削减措施。其主要工作内容如图2-1所示：

图2-1  预审核工作内容

预审核的程序（见框图2-2）

一、现状调研

主要收集整理企业已有的以下四方面的资料：

1.企业概况

①企业发展简史、规模、产值、利税、组织结构、人员状况和发展规划；

②企业所在地理位置、地形地势、水文、气象、生态环境等基础情况。

2.企业的生产状况

①主要原辅材料、主要产品、能源及用水情况，并以表格形式列出总耗及单耗，同时列出主要车间和分厂的情况。

②以框图形式标出主要工艺流程，标出主要原辅料、水、能源及废物的流入、流出和走向；

③企业的设备水平及维护状况。如完好率、泄漏率、能耗等。

3.企业的环境保护状况

①主要污染源及其排放情况，包括状态、数量、毒性等；

②主要污染源的治理现状，包括处理方法、效果、问题及单位废弃物的年处理费用等；

③三废的循环或综合利用情况，包括方法、效果、效益及问题；

④企业涉及的环保法规与要求，产业政策，如排污许可证、区域总量控制、浓度排放标准等。属淘汰的产品、工艺、设备及等级期限。

4．企业的管理状况

二、现场考察

现场考察可以对现状调研的结果加以核实、补充和修正，并发现生产中的问题，为确定被选审核重点提供依据。同时，通过现场考察，寻找和发现明显的无费、低费清洁生产方案，如只需通过优化管理即可解决的问题。现场考察是在正常生产条件下进行，考察要全面、仔细。

1.现场考察的内容

①对整个生产过程进行实际考察。即从原料开始，逐一考察原料库、生产车间、成品库、直到三废处理设施；

②重点考察各污染物产生和排放环节，水耗和能耗大的环节，设备事故多发的环节或部位，设备陈旧技术落后的部位，操作困难易引起生产流动的环节；

③实际生产管理状况，如企业各项规章制度、标准的执行与落实情况，岗位责任制执行情况，工人技术水平及实际操作状况，车间技术人员及工人的清洁生产意识等。

2.现场考察的方法

按照物料流向和工艺走向自始至终逐个环节进行考察，一般有三种方法。

①与设计的图纸和资料相对照，一一分析、核对有关参数和信息，如物料进出、温度、压力、管网布局等，并记录有关变化；

②查阅岗位记录，如生产报表，原料购置与消费表，理化检验报告单，废物产生与排放等；

③与生产一线实际工作人员座谈，如与分厂、车间的操作工人、技术人员和职能部门工作人员座谈，以了解生产运行的实际情况，以取得其意见和看法，抓关键部位和关键问题。

3.对照清洁生产行业标准全面分析企业现状

- 目的——对企业现状进行定位

对照清洁生产行业标准审核表          表2-1

| 指标 | 本企业现状 | 一级先进企业 | 二级先进企业 | 目前定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |

②方法和依据

A.以物流运行和消耗为主线，以本企业的现状资料为基础；

B.结合本企业的现状，与行业标准进行对照分析；

C.重在原料、能源、工艺、设备、管理、产品绩效（如吨钢排水量，度电耗煤量）和排放绩效（如度电排放SO2量），以及成本、利润状况进行对比分析；

D.专家咨询和信息查询判断相结合。

三、找出差距、确定审核重点

选准审核重点是企业成功实施清洁生产的良好开端。审核重点的确定一般分两步进行：第一步，在现状调查和初步分析的基础上，根据现状与标准的差距情况，先选定几个备选重点；第二步，再从备选重点中筛选出本轮审核的重点。

- 确定备选重点

（1）备选重点的部门：如生产车间，工段，操作单元，设备、生产线、污染物产生的流程等。

（2）备选重点的条件：污染严重的环节或部位，消耗大的环节或部位，环境及公众压力大的环节或问题，严重影响或威胁正常生产构成生产“瓶颈”的部位，在区域环境质量改善中起重点作用的环节等。

例如，超标严重的部位，污染物毒性大和难处理的部位，生产效率低的部位，容易迅速见到经济和环境效益的部位，能耗和水耗明显过大的部位，公众反映强烈的部位，容易产生废品的部位，对身体健康危害大的环节等。

（3）备选重点的数量：一般为3—5个。

2、确定审核重点的方法

（1）简单比较法

①适用对象：生产工艺较简单的企业。

②方法内容：根据各备选重点的废弃物排放量、毒性和消耗等情况，进行对比、分析、论证后，可采用审核小组成员投票的方法，选定审核重点。通常是污染最严重、消耗最大的部位定为第一轮审核重点，同时要结合企业实际情况，如资金技术及企业经营目标、年度计划等综合因素。

（2）权重总和计分排序法（权重加和排序法）

①适用对象：工艺较复杂、产品品种和原材料多样的企业。

②内容：

A.含义：权重加和排序法就是综合考虑备选审核对象的主要因素及其权重，给出每一因素的权重值和加权得分，再叠加所有因素所得加权得分，求出权重总和分，从中选出权重总和得分最大的备选对象作为审核重点对象。

B.审核对象的主要影响因素：污染物产生量，主要消耗、投资费用、环境影响、废物的毒性、清洁生产潜力，备选审核对象的积极性，发展前景等。

C.权重：是指影响因素对备选审核对象的重要程度，用W表示，权重数值W的范围一般为1——10，根据清洁生产的工作经验，各种主要影响因素的权重值的范围见表2-2

主要影响因素的权重值W      表2-2

| 影响因素 | 权重值W范围 | 影响因素 | 权重值W范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物产出量 环境影响 废物的毒性 清洁生产潜力 | 10 8-9 7-8 4-6 | 主要消耗 投资费用 市场发展潜力 外部环保要求 对清洁生产的积极性 | 7-9 7-9 4-6 1-3 1-3 |

（3）计算

Ａ.审核小组成员和专家，对备选对象的每一影响因素进行讨论评分。分值范围一般为1-10。

B.选定每一影响因素的权重值W；

C.计算每一影响因素的得分值W.R；

D.计算所有影响因素得分值的总和∑W.R；

E.标出各备选审核对象的总得分（即∑W.R）；

F.总分最高的备选审核对象，即可确定为本轮的审核重点。

计算示例见表2-3（最终确定得分最高的“备选对象一”为其审核重点）。

某厂权重加和排序法示例     表2-3

| 权重因素 | 权重值 W | 备选对象一 | 备选对象二 | 备选对象三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评分R | 得分W.R | 评分R | 得分W.R | 评分R | 得分W.R |
| 废物量 | 10 | 5 | 50 | 7 | 70 | 2 | 20 |
| 环境影响 | 8 | 10 | 80 | 5 | 40 | 3 | 24 |
| 废物毒性 | 7 | 6 | 42 | 3 | 21 | 3 | 21 |
| 清洁生产潜力 | 6 | 8 | 48 | 5 | 30 | 4 | 24 |
| 积极性 | 3 | 5 | 15 | 8 | 24 | 6 | 18 |
| 发展前景 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 总分∑W.R |  |  | 243 |  | 193 |  | 115 |
| 排序 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |

四、设置清洁生产目标

企业审核重点确定后，需制定明确的清洁生产目标：即审核重点实行清洁生产后要达到的要求，以便有明确的方向，并为清洁生产的实施效果提供评判标准。

1、设置目标的类型

近期目标：一般指本轮清洁审核需达到的目标，也可是清洁生产某一阶段或一个项目要达到的具体目标。包括环保目标和能耗、水耗、物耗、经济效益等方面的目标。

中远期目标：指持续清洁生产，不断进行完善或进行重大的技术改造、设备更新工作完成后，所能达到的水平和能力。中远期目标的时间一般为2—3年。

2、设置目标的原则

（1）具有先进性：其各项经济技术指标和工艺设备指标，在同类企业中具有先进性；

（2）具有可达性：根据企业的经济技术条件，通过努力可以达到的目标；

（3）符合国家产业政策和环保要求；

（4）经济效益明显。

3、设置目标应考虑的因素：

（1）根据外部的环境管理要求和产业政策要求。如达标排放，限期治理，属于淘汰的工艺、设备以及产品等。

（2）企业生产技术水平和设备能力。

（3）参照国内外同行业，类似规模、工艺或技术装备的厂家水平。

（4）根据本企业历史最好水平。

（5）企业资金状况。

表2-4为某化工厂一车间设置的清洁生产目标，可供参考。

某化工厂一车间清洁生产目标    表2-4

| 序号 | 项目 | 现状（t/a） | 近期目标（1996年底） | 远期目标（2000年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对量（t/a） | 相对量 （%） | 绝对量（t/a） | 相对量 （%） |
| 1 | 多元醇A得率 | 65% | - | 增加1.8 | - | 增加3.2 |
| 2 | 废水排放量 | 150000 | 削减30000 | 削减20 | 削减60000 | 削减40 |
| 3 | COD排放量 | 1200 | 削减250 | 削减20.8 | 削减600 | 削减50 |
| 4 | 固体废物排放量 | 80 | 削减20 | 削减25 | 削减80 | 削减100 |

五、提出和实施无费、低费方案

1、解决问题的方案类型

对解决现状调查过程中发现问题的方法，大致有两种方案：

①无、低费方案：即不需或较少投放资金即可使问题得以解决的方案。如杜绝原料浪费、加强管理等。

②中、高费方案：即需投入较多资金或者技术含量高的方案。如工艺技术革新等。

2、无、低费方案的意义

由于无、低费方案花钱少、易实现、见效快，在预评估阶段尤其在现状调查中，即可提出并实施这种方案。同时，在以后的审核过程中，还可能随时发现实行无、低费方案的“机会”，可以按照“边审核、边实施”的原则，逐步推进实施无、低费方案，以便及时取得成效，滚动式地推进审核工作，所以提出无、低费方案是清洁生产审核的一个重要内容。
    3、寻找无、低费方案的方法。

（1）原辅料和能源分析

原辅料的特性，将决定产品及其生产过程对环境的危害程度，有些能源在燃烧过程中会直接产生污染物，因而选择对环境无害的原辅料和洁净能源，是清洁生产审核所要考虑的首要方面。

常见的无、低费方案有：不宜订购过多原料，特别是一些会损坏、易失效或难以储存的原料；对原料的进料、仓储、出料进行计量管理，堵塞各种漏洞和损失；要对进厂的原料进行检验，对供货进行质量控制。

（2）技术工艺分析

生产工艺的技术水平，基本上决定了废弃物的产生量和状态，先进而有效的技术可以提高原材料利用率，从而减少废弃物的产生，结合技术改造预防污染，是实现清洁生产的一条重要途径。

其常见的无、低费方案有：增添必要的仪器、仪表和自动检测指示装置，提高生产工艺的自动化水平，还可对生产工艺技术进行局部调整；调整辅助剂、添加剂的投入等。

（3）过程控制分析

过程控制对许多生产过程极为重要，例如化工、炼油生产过程的反应参数是否处于受控状态并达到优化水平，对产品具有直接的影响，从而也就影响到废弃物的产生量。

其常见的无、低费方案有：选择在最佳配料比下进行生产；增加和校准检测计量仪表；改善过程控制及在线监控；调整优化反应的参数，如温度、压力等。

（4）设备分析

设备作为技术工艺的载体，其先进性及其维护、保养情况等均会影响废弃物的产生。

其常见的无、低费方案有：改进并加强设备定期检查和维护，减少跑冒滴漏；及时修补、完善输热和输气管道的隔热保温。

（5）产品分析

产品的要求决定了生产过程。产品的性能、种类、结构和包装等会影响废弃物的产生。

常见的无、低费方案有：改进包装及其标志或说明；加强库存管理；包装材料便于回收利用或处理、处置。

（6）管理状况分析

加强管理是企业发展的永恒主题，管理上的漏洞会导致废弃物的产生。

其常见的无、低费方案有：清洁作业，避免杂乱无章；减少物料流失并及时收集；严格岗位责任制及操作规程。

（7）产生废弃物分析

“废弃物”只有当其离开生产过程时才成其为废弃物，否则仍为生产过程中的有用材料。

其常见的无、低费方案有：对液体废物采取沉淀、过滤后进行收集的措施；对固体废物采取清洗、挑选后回收的措施；对蒸汽采取冷凝回收的措施。

（8）员工素质分析

员工素质的提高及积极性的激励，也是有效控制生产过程和废弃物产生的重要因素。

其常见的无、低费方案有：加强员工技术与环境意识的培训；采用各种形式的精神与物质激励措施。

当然，以上八个方面的划分并不是绝对的，在许多情况下存在着相互交叉和渗透，对于每一个废弃物产生源都要从以上八个方面进行原因分析，这并不是说每个废弃物都存在八个方面的原因，也可能是其中的一个或几个。

预审核程序的运用

1、本章所述的预审核的完整程序和筛选方法，原则上适用于大型的生产链较长的企业。而对于生产链较短，产品较单一的企业来说，可能全厂就是一个生产单元，这时应当将现状调查与重点部位分析评价结合起来进行即可。

2、本章所述的预评估工作系列程序，只能作为参考应用，不是固定模式。实践中，往往有一条理由就可以把其确定为审核重点，而无需按照上述的繁琐程序进行筛选。

例一：当地政府对企业下达了限期治理的任务，要解决的主要污染物存在在于一个或几个重点部位，且主要靠控制生产过程的排污来解决，那么这一个或几个重点部位，就可以确定为审核重点。

例二：企业某一部位，其物料单耗明显高于同行业的平均水平，致使产品成本高、利润低、污染物排放量大，据此一条即可将其确定为审核重点。

废弃物产生排放表    表2-5

| 废弃物名称 | 年产生量 | 有害成分浓度 | 排放量 | 烟囱高度 | 废物去向 | 处理处置法 | 污染物名称 | 处置费用 | 处置后外排浓度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水及污染物 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气及污染物 | 烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

人 员 现 状    表2-6

| 数量 部门 | 专业技术人员 | 员工总数 | 学历 | 年龄 | 从事环保人员数 | 从事技术人员数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本科以上人数 | 大中专人数 | 初中以上 | 岁25以下 | 25︱35岁 | 35︱45岁 | 45岁以上 |  |  |  |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环 保 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产调度 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力设备 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财 务 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 量 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表                      审核                          第    页     共   页

设 备 运 行 状 况 表    表2-7

| 类别 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 所属部门 | 额定功率 | 出厂时间 | 先 进 性 | 维护状况 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 一般 | 不用 |
| 生 产 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表                      审核                            第    页     共   页

过 程 控 制 状 况    表2-8

| 控 制 过 程 | 规章制度是否健全 | 负责部 门 | 制度执行 | 人员素质 | 检 验 | 自动化程度 | 技术参数符合性 | 工艺技术水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良好 | 一般 | 差 | 管理人员 | 技术人员 | 操作人员 | 是 否 培 训 |  |  |  |  |  |
| 原辅材 料领用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消耗 | 煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 生产过程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品库存管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有害性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副产品 | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有害性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物 | 来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表                            审核                    第    页     共   页

| 部 职 门 责 | 最高管理者 | 管理者代表 | 审核领导组 | 审核工作组 | 咨询专家组 | 环保 | 工艺 | 设计 | 生产 | 销售 | 车间 | 财务 | 能源动力 | 供应 | 计量 | 质检 | 人事 | 劳资 | 办公室 | 库房管理 | 中心实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平衡分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案产生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案产生汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案立项审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查方案落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传总结清洁生产成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定清洁生产计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究开发清洁生产技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织清洁生产培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善清洁生产制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制 表                 审 核                     共     页         第    页

清 洁 生 产 审 核 职 能 分 配 表

| 部 职 门 责 | 最高管理者 | 管理者代表 | 审核领导组 | 审核工作组 | 咨询专家组 | 环保 | 工艺 | 设计 | 生产 | 销售 | 车间 | 财务 | 能源动力 | 供应 | 计量 | 质检 | 人事 | 劳资 | 办公室 | 库房管理 | 中心实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定审核组组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定审核组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟订审核工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟订审核部门职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初访现场考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定审核重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定审核目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源消耗实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消耗实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料平衡分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能平衡分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备选审核重点综合情况    表2-9

| 备选重点名称 | 污染物排放量占全厂比例 | 能耗 | 水耗 | 废物回收费用 | 末端处理费用 | 产品质量下降损失费用 | 排污费 | 罚款 | 管理水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业清洁生产审核目标    表2-10

| 项目 | 短期目标 | 是否达到如何修订 | 中期目标 | 是否达到如何修订 | 长期目标 | 是否达到如何修订 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物耗 |  |  |  |  |  |  |
| 水耗 |  |  |  |  |  |  |
| 能耗 |  |  |  |  |  |  |
| 环境 |  |  |  |  |  |  |
| 经济 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 |  |  |  |  |  |  |

制表：             审核：                  第      页       共     页

# 第三章       审核

## 目的：

## 通过审核重点的物料平衡测试分析，发现物流流失的环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行管理以及废弃物排放等方面存在的问题，分析与国内外先进水平之间差距的原因，为清洁生产提供依据。

## 重点：

## （1）实测输入输出物流

## （2）建立物流平衡

## （3）初步分析废弃物产生原因

# 工作内容：

## 1、准备审核重点相关资料

## 2、编制审核重点工艺流程图

## 3、实测输入输出物流

## 4、物流平衡结果分析

## 5、初步分析废弃物产生原因

工作流程图：（框图3-1）

提出和实施无低费方案：

- 审核组提出方案           2、生产部门具体实施

# 一、准备审核重点资料

## 1、收集资料

## （1）工艺资料

## 工艺流程图

## 工业设计的物料、水量、能量平衡数据

## 工艺操作手册和说明

## 设备技术规范和运行记录

## 管道系统布局图

## 车间内平面布置图

## 操作值班记录和生产报表

# （2）原材料产品资料

## 产品的组成及月年度产量表

## 物料消耗统计表

## 产品、原材料库存记录

## 原材料进厂检验记录

# （3）废弃物资料

## 环境影响报告书

## 年度废物排放量

## 水费和排污费

## 废物管理处置和处理费

## 废物处理设施运行和维护费

## 能源费用

## 车间成本费用报告

## 生产进度表

# （4）同行资料

## 参照清洁生产行业标准

## 2、现场调查

## 目的：补充验证已有数据，因为很多改变的工艺在资料中可能未体现，需现场验证。

## 重点考察：

## 原辅材料和成品的储存地点

## 物料和能源投入地点

## 产品或中间产品产生情况

## 废物产生排放情况（种类、数量、成分、去向、处理方法、费用）

## 讨论分析：

## 减少废弃物产生排放的办法

## 实施清洁生产的措施

# 3、方法

## 不同操作周期的取样、化验

## 现场提问

## 现场考察、记录

# 二、编制审核重点的工艺流程图

1、编制单元操作工艺流程图和功能说明表

为了更充分全面地对审核重点进行实测和分析，首先应掌握审核重点的工艺过程和输入输出物流情况。工艺流程图以图解的方式整理、标示工艺过程及进入和排出系统的物料、能源及废物流的情况。图3-1是审核重点工艺流程示意图。

图3-1   审核重点工艺流程示意图

审核重点包含较多的操作，而一张审核重点流程图难以反映各单元操作的具体情况时，应在审核重点工艺流程图的基础上，分别编制各单元操作的工艺流程图和功能说明表。

图3-2    单元操作的工艺流程示意图

目的：掌握各单元操作的具体情况，便于实测、分析。

1）按工艺流程分别标明重点设备输入输出物流及监测点。

2）以图解方式整理、标示工艺过程及进入、排出系统的物料、能源及废物流的情况。根据生产过程总体评价和局部评价的不同要求，运用缩略程度不同的工艺流程图来描述系统及其各个生产单元的功能物流以及废物流的情况

2、编制工艺设备流程图

目的：掌握重点设备和进出设备的物流，为实测和分析服务。

重点调查内容：

1）原辅材料和成品的贮存地点

2）物料和能源投入地点

3）产品或中间产品产出情况

4）废物堆放情况

5）废物产生和排放情况

3、现场调查分析

工作步骤：

1）制定现场调查计划：列出调查提纲，安排调查日程和具体调查步骤。调查计划应在调查前交现场人员调查时间应与实际生产周期一致。

2）现场考察：必须跟踪审核对象的生产全过程考察，应同现场操作人员进行讨论，征求收集合理化建议，并填写建议表。

3）记录现场问题：要完整记录发现的问  题和建议

4）分析发现问题：及时对比分析现场考察结果和已有资料，必要时需反复调查核实

5）及时采取易行的清洁生产方案，一经发现清洁生产机会，企业清洁生产工作组应立即向有关领导反映，以便及时采取相应措施和对策，真正做到边审核边实施。

讨论分析主要内容：

1）废物产生的部位和生产环节

2）废物成分、数量

3）废物去向、处理方法和费用

4）减少废物产生、排放的办法

5）实施清洁生产的措施

二、实测输入输出物料

目的：对从原材料投入到产品的生产过程进行分析评诂，寻找生产工艺、设备运行维护管理方面存在的问题，对审核重点做更深入、细致的物料平衡和废弃物产生原因分析。

重点：对审核重点物料、能量的输入、输出和污染物排放进行实地测量和估算，建立物料平衡。

1、准备工作

内容：

1）制定现场实测计划，确定监测项目、监测点，确定实测时间、周期；

2）确定输入输出物流

3）校验监测仪器、计量器具。

方法：

按工艺流程顺序逐一确定每一操作单元的输入输出量值，核对每一操作单元的物料，包括原材料、水、能量、中间产品、副产品、循环利用和排放出的废物等。

2、实  测

目的：对从原材料投入到产品的生产过程进行分析评诂，寻找生产工艺、设备运行维护管理方面存在的问题

A、准备工作

- 制定现场实测计划

  - 确定监测项目、监测点

  - 确定实测时间和周期

- 校验监测仪器和计量器具

B、实测输入输出时要求：

1）所有的输入输出测量须在一个正常的周期内进行

2）要按工艺顺序逐一测量各操作单元

3）间歇性生产要实测三个周期内的全部物流输入输出数据，连续性生产则需连续进行72小时实测。

4）测量时应注意数据的统一

5）要保证数据的准确性

6）测量对象包括全部的物料、中间产品、副产品、最终产品、污染物及能量等

C、原始测试记录包括：

1）数据的采集时间、地点

2）测试项目

3）工况情况

4）测试人

5）审核人

D、实测要求：

审核小组必须同企业有关部门紧密协作，不厌其烦地实测清洁生产审核中的关键数据，确保数据的代表性、完整性、准确性

E、实测输入输出物料内容：

1）指进入生产过程的输入原料、辅料、水、汽及中间产品、循环利用物等，即所有投入生产的输入物

2）要测这些物质的数量、组成成分、及配料比例、工艺条件

输出：

1）包括产品、中间产品、副产品、循环利用物以及废弃物（废水、废渣、废气等），即指所有排出单元操作或某台设备、某一管域的排出物。

2）要测这些物质的数量、组成成分、及配料比例

3、汇总数据（详见表3-1、表3-2）

目的：便于建立物料平衡时进和数据参考、分析

方法：将现场实测数据经整理、换算，并汇总成表格。

汇总审核重点数据要求：

1）各生产单元数据汇总：汇总输入输出量（数量按单位产品量或单位时间填写）和成分

2）审核重点数据汇总：汇总输入输出量（数量按单位产品量或单位时间填写）和成分

三、编制物料平衡图

目的：准确判断废弃物流量，定量地确定废弃物数量、成分、去向，从而发现过去无组织排放或未被注意的物流损失，并为产生研制清洁生产方案提供科学依据。

理论依据：质量守恒定律    输 入 = 输 出

1、进行预平衡测算

方法：

1）考察输入、输出物流总量和主要成分是否达到平衡，且偏差小于5%；

2）无法实测的数据可借助理论计算或历史资料推断获得

内容：

1）分析物料数据，确定引起物料不平衡的原因

2）输入、输出总量间偏差在5%以内的可进行进一步分析、评估。

3）偏差大于5%，则须检查造成较大偏差的原因（如实测不准或存在无组织排放等情况），并重新实测、计算，找补充监测。

4）、对于贵重原料、有毒成分等的平衡偏差应更小，或应满足行业要求。

2、编制物料流程图

目的：

准确判断废弃物流量，定量地确定废弃物数量、成分、去向，从而发现过去无组织排放或未被注意的物流损失，并为产生研制清洁生产方案提供科学依据。

方法：

把各单元操作输入、输出标在工艺流程图上。当对审核重点涉及贵重原料和有毒成分时，物料平衡图应标明其成分和数量，或每一成分审核编制物料平衡图。

## 编制要点：

以单元操作为基本单位，各单元操作用方框图表示，输入画在左边，主要产品、副产品、中间产品标在下边，气体排放物标在上边，循环利用物料标在左下面，其他输出标在右边。

3、编制物料平衡图

编制要点：

1）、以审核重点为单位，输入画在左边，主要产品、副产品、中间产品标在下边，气体排放物标在上边，循环利用物料标在左下面，其他输出标在右边。

2）有毒有害物或贵重物品可单独做物料平衡

3）耗水量大时，应编水平衡图。

方法：

针对审核重点，将平衡测算结果标示在工艺流程图上。

4、阐述物料平衡结果

目的：

寻找废弃物及产生部位，对审核重点的生产过程进行评估，发现清洁生产机会。

方法：

在实测输入输出物料平衡基础上，寻找废弃物及其产生部位，产生物料平衡结果，对审核重点的生产过程做出评估。

所需数据：

1）、物料平衡的偏差；

2）、实际原料利用率；

3）、物料损失部位及其他废弃物产生环节和部位；

4）、废弃物的种类、数量、所占比例及对生产和环境的影响部位。

四、初步分析废弃物产生原因

组织者：企业清洁生产工作小组

参加人员：总工、技术、生产、环保、财务等部门人员及审核对象-操作工人

1、评估数据的可靠性

内容：

评价实测数据与已掌握数据是否相符。

方法：

讨论分析数据的代表性、可靠性、完整性、准确性和误差等。

2、分析物料、能量损失的原因

目的：

1）、发现清洁生产机会

2）、作为征集和制定清洁生产方案的依据

方法：

全面系统地对物料能量平衡结果进行评估，围绕影响生产过程的八个方面分析物料损失、污染物产生和排放原因。

要求：

针对每一个物料损失和废弃物产生部位的每一种物料和废弃物进行分析，找出产生废弃物的原因。

分析内容：

## 1）、原辅料和能源（纯度、储运、投入量、超定额、有毒有害、清洁能源等）

## 2）、技术工艺（转化率、设备布置、转化步骤、稳定性、须用有害物等）

## 3）、设备（破、漏、自动化水平、设备间配置、维护保养、设备功能与工艺匹配）

## 4）、过程控制（计量检测分析仪表、工艺参数、控制水平）

## 5）、产品（储运破漏、转化率、包装）

## 6）、废弃物（废弃物循环与再用、物化性状与处理、单位产品废物产生量与国内外先进水平）

## 7）、管理（管理制度与执行、与满足清洁生产需要）

## 8）、员工（素质与生产需求、缺乏激励、）

各单元操作数据汇总    表3-1

| 单元操作 | 输 入 物 | 输 出 物 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 成 分 | 名称 | 数量 | 成 分 |
|  |  |  | 名称 | 浓度 | 数量 |  |  | 名称 | 浓度 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

输入物流一览表    表3-2

| 项目 | 物流1 | 物流2 | 物流3 | 物流4 | 水 | 能源 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电 | 煤 | 气 | 其它 |  |
| 名称/标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害成分及特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性成分及特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害成分浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年消耗量 库存量 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有害成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部运输方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库存管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否回收 | 到期物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能替代物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能选择的供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

# 第四章     方案产生与筛选

## 目的：通过方案的产生、筛选研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中高费清洁生产方案

## 重点：

1、分析废弃物产生原因；

2、根据评估阶段的结果，制定审核重点的清洁生产方案；

3、在分类汇总的基础上，经过筛选确定三个以上中高费方案供下一阶段进行可行性分析；

4、编制全厂的清洁生产实施方案

5、对已实施的无低费方案进行实施效果核定与汇总；

6、编写清洁生产中期审核报告。

工作流程图：（框图4-1）

针对本阶段产生的和已实施的无低费方案：

一、产生方案

1、方案来源：

1）、在全厂范围内利用各种渠道和多种形式，进行宣传动员，鼓励企业职工提出清洁生产方案或合理化建议（见表4-1）；

2）根据审核重点物料平衡情况及损失原因，以及废弃物情况， 从八方面细致分析每一操作单元废弃物产生原因，提出方案或合理化建议。

2）、组织企业工程技术人员进行调研，广泛征集国内外同行业先进技术，找出差距，结合企业实际情况，提出清洁生产方案。

3）、组织行业专家进行咨询、论证，为实施清洁生产出谋划策。

4）从影响生产过程的8个方面，全面系统的分析评价企业生产和管理的各个方面。

2、征集方式：

1）口头征集：清洁生产小组组织召开车间工人、管理人员和厂有关职能部门参加的专题会议，广开思路、集思广益。

2）书面征集：设立合理化建议箱，放在车间门口，便于收集单位和个人意见。

3、征集方案应遵循的原则：

1）所有方案都是好方案，不横加指责；

2）相互学习、取长补短、不断完善；

3）解放思想、积极创意，克服怕被人讥笑的心理障碍

4、方案基本类型：

1）加强管理

2）原辅材料改变与能源替代

3）改进工艺技术

4）优化生产过程控制

5）废弃物回收利用和循环使用

6）员工激励及素质提高

7）设备维护与更新

8）产品更新与改进

编号： 日期： 建议人姓名： 部门： 联系电话： 建议主要内容： 可能产生的效益估算： 所需投入： 对建议的评价： 最终处理意见：

清洁生产合理化建议表    表4-1

二、分类汇总方案

方法：由清洁生产小组组织对全部方案进行分析、取舍，将相似内容合并，对明显不可行的方案先予剔除，然后再进行科学分类，并列表说明其投资收益。

1、方案初选

要求：

对所有清洁生产方案，不论已实施的还是未实施的，不论是否属于审核重点，都一并纳入进行初选、汇总。（见表4-2）

2、方案分类

方案汇总评价表    表4-2

| 方案类型 | 方案编号 | 方 案 名 称 | 方案 简介 | 预计 投资 | 预计效果 | 可实施性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环境 | 经 济 | 无低费 | 中高费 | 不可行 |
| 原辅材料和能源替代 不纯、未净化 储存、运输流失 配比不合理 有毒、有害 未利用清洁能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术工艺改造 原料转化率低 设备布置不合理 反应、转化步骤长 生产稳定性差 需使用有害物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维护和更新 设备破旧、漏损 自动化程度低 缺乏维护、保养 不能满足工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程优化控制 检测、计量精度不够 工艺参数的无效控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品更新或改进 储存、搬运破损漏失 转化率低于先进水平 不利于环境的包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物回收利用和循环使用 可利用但未循环再用 其物化性状不利处置 产量高于国内外水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强管理 有关清洁生产制度、岗位规程未有效执行 现行制度不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工激励、素质提高 素质不能满足要求 缺乏参与的激励措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                   审核：             第    页          共    页

## 三、筛选方案

参加人：企业领导、管理人员、技术人员、现场操作人员，最好聘请企业内外行业专家参与。

## 主要工作：

## 1、初步筛选

## 2、权重总和记分排序

## 3、汇总筛选结果

1、初步筛选

初步筛选是要对已产生的所有清洁生产方案进行简单检查、评估，从而分出可行的无低费方案、初步可行的中高费方案和不可行方案三大类。（详见表）

1）无低费方案—可立即实施的短期方案；

2）需投资的中高费方案—基本可实施，供进一步进行研制和进一步筛选、分析论证；

3）暂不能实施的方案或长期方案，包括投资大、效益低、技术有待成熟、投资回收期较长的方案，搁置或否定。

1）确定初筛因素

初步筛选因素可考虑技术可行性、环境效果、经济效果、实施的难易程度、对生产和产品的影响等几个方面。（详见P41）

2）进行初步筛选

方法：简易筛选法（详见表4-3）

先结合企业实际情况，确定筛选因素；然后确定每一个方案与筛选因素间的关系，判断正面影响、负面影响；最后进行综合评价，得出结论。（详见表4-4）

2、权重总和记分排序

权重总和记分排序法适合于处理方案数量较多或指标较多相互比较有困难的情况，一般仅用于中高费方案的筛选和排序。

权重因素内容：

1）环境影响：主要考虑是否减少废弃物排放量、降低有害性；减少对工人安全和健康的危害；能否达到环境标准等。

2）经济可行性：主要考虑是否降低成本，物料可否回收等，即费用效益比是否合理。

3）技术可行性：主要考虑技术是否成熟先进，有无技术人员，是否易运行，国内外同行是否有成功先例等。

4）易实施程度：主要考虑方案实施过程中对生产的影响，施工难度，对企业当前影响大小，施工周期，工人是否易接受。

5）附加因素：节能、有发展前景。

6）发展前景：符合国家产业政策、市场需求等。

方法：

经充分讨论，确定影响中高费方案实施的权重因素及权重值，然后分别对得分最高的3—5个方案进行可行性分析。（详见表4-5）

权重因素选择原则：

1）根据客观情况，不带主观倾向；

2）打分不受权重影响；

3）要考虑方案之间的相互关联、包容、排斥关系，各因素间要明确，便于打分；

4）可凭经验判断加和排序结果的合理性；

5）为企业清洁生产目标服务，避免因素间相互交叉；

6）因素数量要适当，一般5个左右。

## 适用范围：

## 处理方案数量较多或指标较多不易比较的中高费方案的筛选和排序。

## 注意区分权重因素的不同：

## 预评估：废弃物量、原料与能源消耗、环保费用、废物毒性、  市场潜力、员工积极性等；

## 方案产生筛选：环境效果、经济可行性、技术可行性、可实施性等。

3、优选方案的产生

方法：

按可行的无低费方案、初步可行的中高费方案和不可行的方案，列表汇总筛选结果。

筛选结果：

将可行的无低费方案、初步可行的中高费方案和不可行的方案进行列表、汇总。（详见表）

方案简易筛选方法    表4-3

| 筛选因素 | 方案编号 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | Fn |
| 技术可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易实施程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展前景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核重点的权重总和记分排序表   表4-5

| 权 重 因 素 | 权重值（W） | 审核对象1 | 审核对象2 | 审核对象3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评分 R | 得分 W.R | 评分 R | 得分W.R | 评分 R | 得分W.R |
| 环境效果 | 8--10 |  |  |  |  |  |  |
| 经济可行性 | 7--10 |  |  |  |  |  |  |
| 技术可行性 | 6--8 |  |  |  |  |  |  |
| 可实施性 | 4--6 |  |  |  |  |  |  |
| 附加因素 | 4--6 |  |  |  |  |  |  |
| 发展前景 | 4--6 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 1--3 |  |  |  |  |  |  |
| 总分（∑W.R） |  |  |  |  |  |  |
| 排序 |  |  |  |  |  |  |

制表：                              审核：

初步筛选方案一览表    表4-4

| 方案编号 | 名称 | 类别 | 属性 | 费用 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 暂不行 | 易行 | 不可行 |  | 低 | 中 | 高 |  |

制表：                审核：

四、研制方案

经过筛选得出的中高费方案是属于工艺技术改造、设备更新等比较重大的工程项目，因为投资额较大，需要进一步进行工程化分析、研制和完善，即按工程项目的要求编制类似可行性研究报告深度的工程项目方案，提供下一阶段作可行性分析。按照工程项目可行性研究的要求对同一工程项目至少要有两个工艺方案进行对比分析。

1、目的：

对初步筛选得出初步可行的中高费清洁生产方案进行进一步工程化分析，从而提供3--5个方案供下一阶段作可行性分析。

2、方法：

1）对每一个初步可行的方案进行细化并编写方案说明，主要包括技术原理、主要设备、技术经济指标、可能的环境影响等；

2）编制项目的可行性研究报告。

3、内容：

1）方案的工艺流程详图；

2）主要设备清单；

3）费用和效益估算；

4）编写方案说明。

4、原则：

1）系统性：考察每个单元操作在一个新的生产工艺流程式所处的层次、地位和作用，以及与其他单元操作的关系，从而确定新方案，对其它生产过程的影响，并综合考虑经济效益和环境效果。

2）闭合性：尽量使工艺流程对生产过程中的载体，例如水、溶剂等，实现闭路循环。

3）无害性：清洁生产工艺应该是无害（至少是少害）的生态工艺，要求不污染空气、水体、地表土壤；不危害操作工人和附近居民的健康；不损风景区、体息地的美学价值；生产的产品要提高其环保性，使用可降解原材料和包装材料。

4）合理性：指在合理利用原料，优化产品的设计和结构，降低能耗和物耗，减少劳动量和劳动强度等。

# 五、核定汇总无低费方案实施效果

## 针对：预评估、评估、方案产生筛选阶段 已实施的无低费方案

1、继续实施无低费方案

内容：实施经筛选确定的无低费方案

2、核定汇总无低费方案

核定范围：对已实施的无低费方案，包括在预评估、评估阶段已实施的无低费方案，应及时核对其效果并进行汇总分析

汇总内容：方案序号、名称、实施时间、投资、运行费、实施要求、实施后可能对生产状况的影响，经济效益和环境效果。（详见表4-6）

无低费方案实施效果核定与汇总    表4-6

| 方案编号 | 方案 名称 | 实施时间 | 投资 | 运行费 | 实施 要求 | 经济效益 | 实施后对生产影响 | 环境效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 优 | 良 | 一般 | 差 |

制表：                              审核：

六、编写清洁生产中期审核报告

1、目的：总结经验，找出不足，及时补充完善。

具体编写方法参照《清洁生产审核报告》

2、内容：

## 第一部分

## 分阶段总结已进行的审核工作，阐明所做工作和成果、存在问题和改进措施；

## 第二部分

## 对已实施或正实施的无低费方案的成效进行总结分析，为全面实施清洁生产方案奠定基础。

# 第五章      可行性分析

## 目的：

## 对筛选出来的中高费方案进行分析和评估，从中选出最佳的可实施的清洁生产方案。

重点：

## 1、技术评估

## 2、环境评估

## 3、经济评估

# 工作内容：

## 进行市场调查（调研并确定方案内容）

## 进行技术评估

## 进行环境评估

## 进行经济评估

## 推荐可实施方案

工作流程图（见框图5-1）

# 一、进行市场调查

- 前提：

清洁生产方案涉及以下内容时，需先进行调研：

1）拟对产品结构进行调整

2）从新的产品（或副产品）产生

3）将得到用于其它生产过程的原材料

## 2、调查内容

## 调查市场需求

## 预测市场需求

# 1）调查市场需求：

## 国内同类产品的价格、市场总需求量

## 当前同类产品的总供应量

## 产品进入国际市场的能力

## 产品的销售对象（地区或部门）

## 市场对产品的改进意见

# 2）预测市场发展需求：

## 国内市场发展趋势预测

## 国际市场发展趋势预测

## 产品开发生产销售周期与市场发展的关系

方案可行性分析工作流程图（框图5-1）

3、调整、确定方案的技术途径

目的：

使每一方案中应包括2—3中不同的技术途径

方法：

通过市场调查需求预测对原方案中的技术途径和生产规模作出相应的调整。

技术途径内容：

1）方案技术工艺流程图

2）方案实施途径要点

3）主要设备清单及配套设施要求

4）方案所达到的技术经济指标

5）可产生的环境、经济效益预测

6）方案投资总费用

二、技术评估

1、目的：

1）系统了解方案中提出的技术在国内外是否具先进性，确保企业产品质量不断提高；

2）弄清方案在企业中是否具有实用性，确保为企业创造经济、环境效益；

3）确定方案中提出的技术在企业中具可操作性和可实施性，确保方案能顺利实施并发挥作用。

2、要求：

1）技术部门提供查新、检索；

2）对可能影响产品质量的方案，必须进行更细致的调研或试验；

3）对需要更新工艺和原辅料的方案，必须确定该方案对最终产品的影响程度；

4）对造成二次污染的方案，技术上需进行全面分析；

5）用技术要有利于节省资源减少污染排放改善产品质量、确保经济、环境效益。

3、着重评估内容：

1）方案设计中采用的工艺路线、技术装备在经济合理的条件下的先进性、实用性；

2）与国家有关的技术政策、能源政策和环保法规的相符性；

3）技术引进或设备进口要符号我国国情，引进技术后要有消化吸收能力；

4）资源的利用率和技术途径合理；

5）技术设备操作上安全、可靠性；

6）技术成熟，国内是否有实施的先例。

7）对产品质量有无影响，能否保证；

8）新设备及原材料的改变与现有工艺流程是否相符对生产能力有无影响；

9）对生产管理的影响，是否需改规程；

10）操作技术、控制技术的难易程度，是否需专业操作与维护技术；

11）所需人员数量及培训要求；

12）是否需停工、停产改装

13）有无足够空间安装设备

14）是否需增其他配套设施及辅助设备，如水、电、热、气及储存、运输等设施设备。

三、环境评估

1、要求企业环保、节能部门提供：

1）国家、地方性环保节能法规、条例、标准；

2）企业污染物排放许可证；

3）环境部门监测报告；

4）企业环境例雄监测记录；建设项目环境影响评价报告；

5）按规定上报的统计表中的环境数据资料；

6）按规定上报的统计表中的能耗数据资料，水资源使用情况。

2、环境评估内容：

1）考虑环境的多介质性，及水气渣噪声等多方面，分析和讨论污染物在介之中的转移情况，不能造成二次污染；

2）资源合理配置、利用与废弃物排放的关系—分析废水排放时，要考虑充分利用水资源，减少废水排放；分析废气时，要考虑降低能耗；

3）资源的消耗与资源可永续利用的关系；

4）方案的能源结构变化情况，包括电力消耗、煤炭消耗和蒸汽消耗等能源结构的变化；

5）分析污染物排放量的变化，同时考虑污染物组分的毒性、可降解性及废弃物的复用、循环利用和再生回收情况；

6）对生产中防火、防爆等安全性及操作环境对人员健康的影响；

7）考虑国家和地方法规要求控制的污染物；

8）分析未列入法规要求控制的废弃物；

## 9）对区域环境容量的影响及是否符合当地环境法规和排放标准的要求。

# 四、经济评估

## 主要工作：

## 1、清洁生产经济效益的统计方法

## 2、经济评估方法

## 3、经济评估指标及其计算

## 4、经济评估准则

# 1、经济效益的统计方法

## 1）直接效益

## 生产成本的降低

## 销售的增加

## 其它效益

## 2）间接效益

## 从环境方面的效益

## 从废弃物回收利用方面的效益

## 其它效益

2、经济评估方法：

1）现金流量分析法－-净现金流量、年净现金流量F

2）财务动态获利性分析法－－净现值NPV、净现值率NPVR、投资偿还期N、内部收益率IRR

要求财务部门提供：

1）银行资信证明；

2）损益表；

3）资产负债表；

4）审计事务所出具的审计报告

# 3、经济评估指标及其计算

## 经济指标：

## 1）总投资费用  I

## 2）年净现金流量  F

## 3）投资偿还期  N

## 4）净现值  NPV

## 5）净现值率  NPVR

## 6）内部收益率  IRR

# 1）总投资费用

## 总投资费用  I  = 总投资-补贴

## 总投资包括：

## 项目建设费—-开办费、不可预见费、固定资产、无形资产

## 建设期利息

## 项目流动资金

# 2）年净现金流量

## 年净现金流量：是现金流入和现金流出之差额，是一年内现金流入和现金流出的代数和。

## 年净现金流量=销售收入-经营成本-各类税-年折旧

## = 年利润+年折旧额

## =P-（P-D）综合税率

## 年折旧额  D = 总投资/折旧期

## 年运行费用总节省  P=收入增额+总运行费用减少额

# 3）投资偿还期  N

## 项目投产后，以项目获得的年净现金流量来回收项目总投资所需的年限

## N = I / F   （年）

## I---总投资费用

## F---年净现金流量

# 4）净现值  NPV

在项目经济寿命期内（或折旧年限内）将每年的净现金流量按规定的贴现率折现到计算期初的基年（一般为投资期初）现值之和。

NPV=∑F∕（1+i）-I

i---贴现率

n---项目寿命周期

j---年份

# 5）净现值率  NPVR

单位投资所得到的净收益现值。如二个方案的净现值相同，而投资不同时，则以单位投资能得到的净现值进行比较，即以NPVR进行比较。

NPVR=NPV∕I×100%

# 6）内部收益率  IRR

在整个经济寿命期内累积逐年现金流入的总额等于现金流出的总额，即投资项目在计算期内，使净现值为零的贴现率。

# 计算 IRR 的试差法

IRR=I+NPV（i+i）/NPV+NPV

式中：i----当净现值为接近于零的正值时的贴现率

i----当净现值为接近于零的负值时的贴现率

NPV、NPV分别为试算贴现率i和i时，对应的净现值。i和i可查表获得，i和i的差值不应当超过1%--2%

4、经济评估准则：

1）投资偿还期应小于定额投资偿还期

2）净现值为正值：NPV大于或等于零时，此项目可行

3）净现值率最大

4）内部收益率大于基准收益率或银行贷款利率

五、推荐可实施方案

1、方法：

1）汇总列表比较个投资方案的技术、环境、经济评估结果，确定最佳可行的推荐方案。

2）编写评估报告：对方案的可行性在技术上、环境上、经济上三方面进行综合评价，并签署专家意见。

2、要求：

技术先进实用，经济上合理有利，又能保护环境的为最优方案。

# 六、编制清洁生产方案

## 本次清洁生产的简述

## 本企业的基本情况

## 清洁生产方案汇总及个案的具体说明（详见表5-1）

## 分阶段实施各方案的具体安排

## 方案实施后的环境效益、经济效益及企业素质提高情况分析（详见表5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8）

清洁生产方案说明表    表5-1

| 序号 | 项目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案编号 及名称 |  |  |  |
|  | 基本原理 |  |  |  |
|  | 主要设备 |  |  |  |
|  | 环境效益 |  |  |  |
|  | 投资及经济效益 |  |  |  |
|  | 工艺设备影响 |  |  |  |
|  | 原材料影响 |  |  |  |
|  | 能耗影响 |  |  |  |
|  | 水耗影响 |  |  |  |
|  | 产品影响 |  |  |  |
|  | 污染物排放影响 |  |  |  |
|  | 实施方案的要求 |  |  |  |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

中高费方案技术可行性分析表    表5-2

| 分析项目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术先进性 |  |  |  |  |  |
| 技术成熟程度 |  |  |  |  |  |
| 安全可靠性 |  |  |  |  |  |
| 有无应用先例 （国内外） |  |  |  |  |  |
| 对产品质量 影响 |  |  |  |  |  |
| 对生产能力影响 |  |  |  |  |  |
| 对管理影响 |  |  |  |  |  |
| 安装设备要求 |  |  |  |  |  |
| 操作控制难易程度 |  |  |  |  |  |
| 人员要求 |  |  |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |  |  |
| 现有公共设施能否满足要求 |  |  |  |  |  |

制表：                    审核：              第        页     共       页

中高费方案环境可行性分析表    表5-3

| 环境影响 情况 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废情况 | 现状 |  |  |  |  |
|  | 方案设施后情况 |  |  |  |  |
|  | 变化情况 |  |  |  |  |
| 废液情况 | 现状 |  |  |  |  |
|  | 方案设施后情况 |  |  |  |  |
|  | 变化情况 |  |  |  |  |
| 废气情况 | 现状 |  |  |  |  |
|  | 方案设施后情况 |  |  |  |  |
|  | 变化情况 |  |  |  |  |
| 废渣情况 | 现状 |  |  |  |  |
|  | 方案设施后情况 |  |  |  |  |
|  | 变化情况 |  |  |  |  |
| 噪声情况 | 现状 |  |  |  |  |
|  | 方案设施后情况 |  |  |  |  |
|  | 变化情况 |  |  |  |  |
| 评估情况 |  |  |  |  |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

运行费用及收益    表5-4

| 序号 | 费用项目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理处置费 |  |  |  |
|  | 辅助物料费 |  |  |  |
|  | 使用公共设施费 |  |  |  |
|  | 保险、责任费 |  |  |  |
|  | 由增产增加的费用 |  |  |  |
|  | 由提高质量等增加的费用 |  |  |  |
|  | 专项财政收益 |  |  |  |
|  | 能源费用 |  |  |  |
|  | 年收益 |  |  |  |

制表：                    审核：                第    页       共   页

注：减少运行费、增加收益为正值增加运行费、减少收益为负值增量为与运行费用、收益相比的差值

投资---费用汇总表    表5-5

| 费用名称 | 方案1 | 方案2 | 方案3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置设备费 |  |  |  |
| 物料场地准备费与公共设施连接费 |  |  |  |
| 附属设施费 |  |  |  |
| 建筑安装费 |  |  |  |
| 工程咨询费 |  |  |  |
| 启动费 |  |  |  |
| 不可预见费 |  |  |  |
| 建设期利息 |  |  |  |
| 流动资金 |  |  |  |
| 补贴 |  |  |  |
| 总投资费用I |  |  |  |
| 新增设备年折旧费D |  |  |  |
| 年净现金流量F |  |  |  |
| 投资偿还期N |  |  |  |
| 净现值NPV |  |  |  |
| 内部收益率IRR |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

制表：             审核：                  第        页     共       页

中高费方案评估结果汇总表    表5-6

| 评估类型 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  |  |  |
| 环境评估 |  |  |  |  |
| 经济评估 |  |  |  |  |

制表：                    审核：             第    页     共    页

方案环境可行性分析表    表5-7

| 项目 | 参数类型 | 目前情况 | 实施前后情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  |
|  | TSP |  |  |  |
|  | NO |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 废气排放量 |  |  |  |
| 废水 | BOD |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 废水排放量 |  |  |  |
|  | 废水回收量 |  |  |  |
| 固体废物 | 废液 |  |  |  |
|  | 废渣 |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 废弃物排放量 |  |  |  |
|  | 固体废物回收量 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 能源 | 电力 |  |  |  |
|  | 煤炭 |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |
| 水资源 | 新鲜水使用量 |  |  |  |

制表：                      审核：                          第    页     共    页

各种方案技术、环境、经济评价    表5-8

| 内容 方案 序号名称 | 技术可行性评价 | 环境可行性评价 | 经济可行性评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术路线 先进 | 与国家政策符合性 | 操作 安全 适用 | 废弃物排放变化 | 毒性降解 | 二次污染 | 投资 | 经营费用 | 收益 | 投资回收期 |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核工作 组意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 审核领导 组意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 外部专家组意见 | 负责人： 年 月 日 |

制表：                    审核：                    第        页     共       页

第六章  方案实施

方案实施是对确定下来的推荐清洁生产方案（中费或高费方案）的实施过程。同时，也是分析、跟踪和验证方案实施效果的阶段。方案实施阶段将深化和巩固清洁生产的成果，在整个清洁生产审核的过程中占有重要的地位，具有重要作用。

方案实施阶段的工作框图可参见图6—1

一、方案实施

1、方案审批立项

- 编写可行性报告

- 专家论证

- 报批

- 初步设计

- 上报

2、制定方案实施计划

为使各项工作有序进行，应把诸多工作，按轻重缓急，编入一个完整的工作计划之中，这个工作计划，除了有时间、责任人（或部门）要求之外，还应有质量标准和措施保证。

对所有可行的方案，进行时间排序，量力制定切实可行的实施计划和进度安排，以使清洁生产审核重点的方案按计划实施。表6-2是某厂实施清洁生产方案的进度安排。可供参考。

表6-2某厂实施清洁生产方案进度表

| 序号 | 实施内容 | 1998年 | 1999年 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |  |
| 1 | 资金筹措 | ΔΔΔ | ΔΔΔ |  |  |  |  |  |  | 财物处，厂办 |
| 2 | 设备调研 |  | ΔΔ | ΔΔ |  |  |  |  |  | 设备处、技术部 |
| 3 | 设备造型订货 |  |  | ΔΔ | ΔΔΔ |  |  |  |  | 设备处、技术部 |
| 4 | 场地实施准备 |  |  | ΔΔ | ΔΔΔ | ΔΔ |  |  |  | 基建办 |
| 5 | 设备安装调试 |  |  |  |  | ΔΔ | ΔΔΔ |  |  | 设备科、安装队 |
| 6 | 人员培训 |  |  |  |  |  | ΔΔΔ |  |  | 审核小组 |
| 7 | 试车、正常生产 |  |  |  |  |  |  | ΔΔ | ΔΔ | 厂办、技术组 |
| 8 | 验收评估 |  |  |  |  |  |  |  | ΔΔΔ | 审核小组 |

注：每个Δ表示10天的工作量

3、组织方案实施

推荐方案的组织实施，主要包括准备工作（即对人力、物力、财力的准备，主要为统筹规划和资金筹措）及具体实施（建设安装和生产运行）两大方面。

1）、统筹规划

推荐的中费、高费方案的实施，是一个十分繁杂的运作过程。在具体实施前必须进行周密的安排和认真的准备。主要包括以下几个方面：

筹措资金；

设计；

征地、现场开工；

申请施工许可；

兴建厂房；

设备选型、调研、设计、加工或订货；

落实配套公共设施；

设备安装；

组织操作、维修和管理班子；

制定各项规程；

人员培训；

原辅材料准备；

应急计划（突发情况或障碍）；

施工与企业正常生产的协调；

试运行与验收；

正常运行与生产。

2）、筹措资金

资金是执行清洁生产的必要条件，企业要广开财源，积极筹措，以充分的实力支持清洁生产方案的实施。

（1）资金来源渠道：

A.企业内部自筹资金：包括两个部分，一是现有资金，二是通过实施清洁生产的无费、低费方案，逐步积累资金；

B.企业外部资金：包括国内借贷资金（如国内银行贷款等）；国外借贷资金（如世界银行贷款等）；其他资金来源（如国际合作赠款，环保资金返回款，政府财政专项拨款，发行股票和债券融资等）。

（2）合理安排资金

A.数个方案需同时实施时，应对资金统筹安排，合理有效地实用有限的资金。

B.数个方案可分别实施，且不影响生产时，可对方案实施顺序进行优化，先实施某个或某几个然后再利用这些方案实施后的收益，作为其他方案的启动资金，使方案滚动实施。

3）、实施方案

（1）对推荐的中费、高费方案的实施（立项、设计、施工、验收等），要按照国家、地方或部门的有关规定执行。

（2）对无费、低费方案的实施过程，也要符合企业的管理和项目的组织、实施程序。

（3）明确责任，将各项工作落实到各部门、人员。

4、检查方案落实情况

对方案实施进度、质量、管理等进行全面检查；

及时发现问题、解决问题。

- 组织竣工验收

一般项目由企业自评；重大项目由专家论证。

二、总结、宣传清洁生产成果

一）汇总已实施的无费、低费方案的成果

前面已经说过，无费、低费方案在预评估阶段以及以后的审核过程中都可能随时发现并加以实施。所在这次方案实施阶段，主要汇总所有无费、低费方案实施前后，给企业带来的环境和经济效益。

1、汇总的内容

（1）环境效益：包括资源消耗指标（物耗、水耗、、能耗）和废物产生指标（水、气、渣），在方案实施前后的变化情况，从而获得环境效益。可列表进行，参见表6-3。

表6-3  无费、低费方案实施前后环境效益对比

| 项目 | 实施前 | 设计指标 | 实施后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 |  |  |  |
| 废气排放量 |  |  |  |
| 固体废物排放量 |  |  |  |
| 物耗 |  |  |  |
| 水耗 |  |  |  |
| 电耗 |  |  |  |

（2）经济效益：主要对比各种费用在方案实施前后的变化情况，从而获得无费、低费方案实施后的经济效益。这些对比费用包括：产值，原材料费用，能源费用，公共设施费用，水费，污染控制性、维护费，税金以及净利润等经济指标。可列表表述，参见表6-4。

表6-4  无费、低费方案实施前后经济效益对比

| 项目 | 实施前 | 设计指标 | 实施后 | 实施前后之差 | 设计值与实际值之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产值 |  |  |  |  |  |
| 原材料费用 |  |  |  |  |  |
| 能源费用 |  |  |  |  |  |
| 公共设施费用 |  |  |  |  |  |
| 水费 |  |  |  |  |  |
| 污染控制费 |  |  |  |  |  |
| 维修费 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |

2、汇总的方法

通过调研、实测和计算的方法，用表格法汇总标出。

3、阶段总结

即对本轮清洁生产审核中无费、低费方案的实施情况，作一个全面的阶段性总结。

二）、评价已实施的中费、高费方案的成果

1、评价的目的

在清洁生产审核中，中费、高费方案实施后的成果，是意义重大影响深远的阶段成果，所以应对已实施的方案，进行全面及时地跟踪分析，通过收集、整理、统计、计算和分析取得的各种效益，为调整和制定后续方案积累可靠的经验，为挖掘企业清洁生产的潜力，进一步扩大推行清洁生产增强信心。

2、评价的内容

主要从以下四个方面进行评价：

（1）技术评价

技术评价是对清洁生产方案技术的先进性、成熟性、可操作性和可实施性等，进行系统地研究和分析。对产品、生产过程和安全性的潜在影响进行评价。另外，当所选的清洁生产较大程度地改变了现行的做法时，需要做实验或进行试运行等。

技术评价，主要评价各项技术指标是否达到原设计要求，若没有达到要求，应如何改进等。

（2）环境评价

环境评价主要是对于方案实施前后各项环境指标进行对比，以及与设计值进行比较，以考察方案的环境效益和企业环境形象的改善情况。

其中，通过方案实施前后的指标数字，可获得方案的环境效益；通过方案的设计值与实施后的实际值的对比，可分析两者的差距，从而可对方案进行完善。

中费、高费方案实施前后环境效益对比，也可采用上述“无费、低费方案实施前后环境效益对比表6-2”的形式进行。

（3）经济评价

经济评价是评价中费、高费清洁生产方案实施效果的重要内容。

其评价内容和方法，可参照上述“无费、低费方案实施前后经济效益对比”的内容和方法形式。

（4）综合评价

即通过对每一个中费、高费清洁生产方案进行技术、环境、经济三方面的分别评价，就可以对已实施的各个方案的成功与否，做出综合、全面的评价结论。一般除了用文字说明外，还应附以必要的数字表格统计说明。

三）、分析总结已实施方案对企业的影响

对于清洁生产审核中的无费、低费方案和中费、高方案，经过征集、设计、实施等环节，会使企业面临有所改观，所以应进行阶段性总结，以巩固清洁生产成果。主要进行以下几方面的工作：

1、汇总环境效益和经济效益

即把已实施的无费、低费和中费、高费清洁生产方案的成果汇总成表，内容包括实施时间、投资运行费、经济效益和环境效果，并进行分析。（详见表6-5、6-6、6-7、6-8）

2、对比各项单位产品指标

（1）考察清洁生产带给企业效益的方法和因素

①可用定性分析的方法，从技术工艺水平、过程控制水平、企业管理水平、员工素质等方面，考察清洁生产带给企业的变化。

②可用定量分析的方法，考察审核前后企业各项单位产品指标的变化情况。这是最有说服力、最能体现清洁生产效益的方法和因素。

（2）采用定量、定性分析对比的目的

①通过定性定量分析，企业可以从中体会清洁生产的优势，总结经验以利于在企业内推行清洁生产。

②从定性、定量两方面，与国内外同类型企业对比，寻找差距，分析原因以利改进，从而在深层次寻求清洁生产机会。

四）、宣传清洁生产审核成果

在总结已实施清洁生产方案成果的基础上，组织宣传材料，在企业内大力宣传，为继续推行清洁生产创造良好的条件。

已实施的清洁生产方案环境效益汇总表    表6-5

| 类型 | 项目 编号 名称 | 资源消耗（削减量） | 废物产生（削减量） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物耗 | 水耗 | 能耗 |  |  | 废水量 | 废气量 | 固废量 |  |  |
| 无低费方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中高费方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 削减率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 总削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总削减率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表　　　　　　　　审核　　　　　　　　　　                 第　　页　　　　共　　页

已实施的清洁生产方案经济效益汇总表    表6-6

| 类型 |  | 产值 | 原材料费用 | 能源费用 | 公共设备费用 | 水费 | 污染控制费用 | 污染排放费用 | 维修费 | 税金 | 其他支出 | 净利润 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无低费方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中高费方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表　　　　　　               审核　　　　　    　第　　　　页　　　　　　　共　　　页

已实施的清洁生产方案实施效果的核定与汇总    表6-7

| 方案 类型 | 方案 编号 | 方案 名称 | 投资 | 运行费 | 经济 效益 | 环境效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无低费方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 高 费 方 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表　　　　　　　审核　　　　　　　　　  第　　　页　　　　　共　　　页

审核前后企业各项单位产品指标对比表    表6-9

| 单位产品指标 | 审计前 | 审计后 | 差值 | 国内先进水平 | 国外先进水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品原料削耗 |  |  |  |  |  |
| 单位产品耗水 |  |  |  |  |  |
| 单位产品耗煤 |  |  |  |  |  |
| 单位产品耗能（折标煤） |  |  |  |  |  |
| 单位产品耗汽 |  |  |  |  |  |
| 单位产品排水量 |  |  |  |  |  |

制表　　　　　　　　　　审核　　　　　　　　　第　　　页　　　　　共　　　页

第七章  持续清洁生产

持续清洁生产是企业清洁生产审核工作的最后一个环节。设置这个阶段的目的是让清洁生产工作在企业中长期、持续地推行下去，以使企业的总体效益逐步向更高层次发展，使企业的整体形象日臻完美。

持续清洁生产的主要内容和过程框图，可如图7－1所示。

图7—1  持续清洁生产内容和过程框图

一、制定持续清洁生产计划

持续清洁生产计划，主要包括以下几个方面的内容：

1.清洁生产审核工作计划

这项工作计划指下一轮的清洁生产审核。新一轮清洁生产审核，并非一定要等到本轮审核的所有方案都实施后才进行，只要大部分可行的无费、低费方案已开始实施，在总结已取得的清洁生产成效基础上，即可开始新一轮审核。

2.清洁生产方案的实施计划

这项工作计划指经本轮审核所提出的可行的无费、低费方案和通过可行性分析的中费、高费方案。

3.清洁生产新技术的研究与开发计划

即根据本轮审核发现的问题，研究与开发新的清洁生产技术。

4.企业职工的清洁生产培训计划

二、研究、开发清洁生产技术

对设备、生产、工艺、自动化、工艺过程进行优化，从中提炼出需开发的项目，并根据科技进步和市场需求，广泛收集新的工艺技术信息、国内外先进技术信息、CP技术信息，预测新的产品开发趋势和行业技术改造的方向，并结合行业的规划和现状调研结果和实际可能，开发研究新的项目。

三、不断对职工进行培训教育

- 经常定期检查、回顾清洁生产的效果及经验，以实际成绩教育职工，提高其推行清洁生产意识；

- 在实施清洁生产技术方案过程中，不断进行新技术培训，扩大CP成果。

四、对已实施的CP项目进行跟踪

- 跟踪调研已实施的CP项目，总结经验；

- 为再一轮清洁生产审核提出备选方案

五、建立和完善清洁生产组织机构

为了巩固清洁生产取得的成果，并使清洁生产工作在企业内持续地开展下去，需要有一个固定的机构和稳定的工作人员来组织与协调这方面的工作。这是因为清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续不间断的实施过程，企业预防污染也不可能做到一劳永逸。

1.工作任务

企业清洁生产组织机构主要指审核小组等，其任务如下：

（1）组织协调并监督实施本次审核提出的清洁生产方案;

（2）经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训；

（3）选择下一轮清洁生产审核重点，并启动新的清洁生产审核；

（4）负责清洁生产活动的日常管理。

2.归属形式

清洁生产机构在企业中的归属形式，有多种多样，主要可根据企业自身的规模、类型和现有机构设置等实际情况而具体掌握，选择以下归属方式。

（1）单独设立清洁生产办公室，直接归属于厂长领导；

（2）在企业的环保部门中，设立清洁生产机构；

（3）在企业的管理部门中，设立清洁生产机构。

应当强调的是，不论是以何种形式设立的清洁生产机构，企业的高层领导要有专人直接领导该机构的工作。这是因为清洁生产涉及生产、环保、技术、管理等各个部门，所以，必须有高层领导的权威性协调，才能有效地开展好这项工作。

3.专人负责

为避免清洁生产机构流于形式，确定专人负责是很有必要的。该专职人员须具备以下几方面的条件：

（1）熟练掌握清洁生产审核知识；

（2）熟悉企业的环保工作和情况；

（3）了解企业的生产和技术情况；

（4）较强的工作协调能力；

（5）较强的工作责任心和敬业精神。

六、建立和完善清洁生产管理制度

建立和完善清洁生产管理制度的措施主要包括以下三项：

1.把审核成果纳入企业日常管理

把清洁生产的审核成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效，防止走过场的重要手段。特别是通过清洁生产审核产生的一些无费、低费方案，如何使之形成制度，显得尤为重要。该项管理工作的具体内容如下：

（1）把清洁生产审核提出的加强管理的措施文件化，形成制度；

（2）把清洁生产审核提出的岗位操作改进措施，写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；

（3）把清洁生产审核提出的工艺过程控制的改进措施，写入企业的技术规范。

2.建立和完善清洁生产激励机制

即在奖金发放、工资分配、提升、降级、上岗、下岗、表彰、批评等诸多方面的实施运作中，应充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

3.保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，例如，贷款、集资等。但是，清洁生产管理制度的一项重要作用，是保证实施清洁生产所产生的经济效益，能够全部或部分地用于清洁生产进行和清洁生产审核，以持续滚动地推进清洁生产。

建议企业财务，应对清洁生产的投资和效益，进行单独建帐。

七、编制清洁生产审核报告

在本轮审核工作全部完成后，应总结本轮企业的清洁生产审核成果，并汇总分析各项调查、实测结果，寻找废弃物产生原因和清洁生产机会的各项工作，实施和评估清洁生产方案。

清洁生产审核报告

结构与格式

1、封面

一般采用A4纸。自上而下写明标题、报告编写单位和日期。

2、扉页

写明企业名称、邮政编码、地址、电话、传真和联系人。

3、首页

书写谢辞，向提供过帮助的有关专家领导和其他人员表示感谢。

4、目录

排在正文之前，按清洁生产的步骤、程序编目，写明章节、标题和页码。

5、正文

正文是报告主体，可按章编写。

正文内容

清洁生产审核报告正文应按清洁生产实施步骤和顺序编写。

前言

第一章  筹划与组织

第二章  预评估

- 评估

- 方案产生与筛选

- 可行性分析

- 方案实施

结论

各章节具体内容如下。

前言

  - 企业概况

企业建成日期、生产规模、发展简史、主要产品、质量、年销售额、组织机构技术工艺水平、生产经营特色、发展规划等；

  - 开展清洁生产的背景

- 阐述企业生产经营情况和存在的问题，并着重说明：

- 是否国家地方重点污染源；

- 缴纳排污费情况；

- 废物来源种类排放量、去向及处理处置等情况。

  - 开展清洁生产的必要性

- 提高企业经济效益；

- 控制环境污染；

- 降低末端治理费用；

- 树立企业良好形象，提高市场竞争力；

- 实现可持续发展。

1．第一章  筹划与组织

指审计阶段之前所做的、与清洁生产有关的各项工作。

- 1初访

1.1.1 收集企业概况、生产工艺环境状况管理水平方面的资料，并汇总；

1.1.2组织专家现场考察,说明参加人员、考察内容；

1.1.3 共同讨论企业存在的问题及改进办法。

1.  2取得领导支持

1.2.1 召开厂级领导干部动员会，简要说明领导表态内容；

1.2.2企业下发有关开展清洁生产审核工作的决定、通知、文件等，注意信息反馈

1.3 成立清洁生产组织机构

  - 1成立清洁生产领导组和工作组；（表）

  - 2明确领导组和工作组职责；

1.3.3培训审核工作组有关清洁生产的概念、方法、步骤、法规等，效果如何。

- 4制定工作计划

  - 1阐明企业清洁生产各组织机构的职责分工；

1.4.2制定本轮清洁生产的工作计划。

1.5开展宣传、培训和克服障碍

1.5.1说明企业搞了哪些宣传、教育和培训；

1.5.2在开展清洁生产工作中遇到了哪些障碍，又是如何解决的。

2．第二章  预评估

- 1企业现状分析

2.1.1通过何种方式收集到哪些资料（见表）；

2.1.2归纳总结

2.2现场考察

2.2.1审核组对企业生产过程、产排污环节、管理状况等进行现场考察

2.2.2分析讨论调研结果，发现哪些问题

2.2.3提出明显的无低费方案

2.3 评价产污状况

在分析对比国内外同类企业产排污状况基础上，对本企业的产污原因进行初步分析，并评价执行环保法规情况。

2.4确定审核重点

2.4.1根据所获消息备，列出企业主要问题，从中选出若干问题或环节作为备选审核重点

2.4.2采用权重总和记分排序法（或其他方法）确定审核重点

2.5设置清洁生产目标：

包括短期目标和长期目标，以及设置这些目标的依据。（见表）

3．第三章  评估

- 1收集资料

根据收集的资料，编制审核对象工艺流程图、各单元操作功能表;

3.2现场调查

3.3实测输入输出物流（包括物料、能源、水、废弃物）

测算审核对象输入输出物料、能量，写明测算方法和所用数据;

3.4编制物料平衡图、水平衡图、热平衡图等

根据平衡要求填入相应的输入输出数据;

3.5分析废弃物产生原因

分析物料、能量损失和污染物排放的部位及原因，阐明通过审核发现的主要问题,并提出解决方案。

4．第四章  方案产生与筛选

4.1 产生方案

阐明清洁生产方案产生的原则和方法，广泛征集方案。

4.2分类、汇总方案

根据方案的可实施性将产生的方案进行科学分类，列表汇总；

4.3筛选方案

根据简易筛选法和权重总和记分排序的结果，按得分顺序挑选出3~5个重点方案。

- 4研制方案

对每一个初步可行的方案进行细化并编写方案说明

4.5编写中期审核报告

5．第五章  方案的可行性分析

5.1 调研并确定方案

通过哪些方面的调研，如何调整确定方案的技术途径；

5.2 方案的技术评估

采取了何种方式，评估了哪些内容，结论是什么；

5.3 方案的环境评估

采取了何种方式，评估了哪些内容，结论是什么；

5.4 方案的经济评估

采取了何种方式，评估了哪些内容，结论是什么；

5.5 方案的评估报告

对优选出来的3~5个重点方案进行技术、环境和经济综合评估。

5.6 清洁生产方案的选定

根据技术、环境和经济可行性分析结果，将所有技术可行、经济效益明显和有益于境的方案进行综合列表。优选出最终可以实施的方案。

6．第六章  实施清洁生产方案

6.1  实施方案

6.1.1方案的审批立项

6.1.2制定方案实施计划

6.1.3组织方案实施

6.1.4检查方案的执行情况  对所有已实施的清洁生产方案，进行及时的跟踪分析和评价；

6.1.5竣工验收  全面、细致地从技术、环境、经济和社会等方面进行验收。

6.2  效果评估

6.2.1企业污染物产生排放所处水平，及其真实性合理性评价；

6.2.2是否达到已设置的清洁生产目标；

6.2.3 已实施的清洁生产方案的成果总结；

6.2.4对下一轮清洁生产审核提出建议，并简要说明实施效果预测

针对无低费方案

预评估阶段 ：提出和实施现场考察产生的简单易行的无低费方案，

评估阶段：提出和实施审核重点的无低费方案。

方案产生与筛选阶段：继续实施本阶段产生的无低费方案

核定并汇总前期的所有无低费方案

方案实施阶段：汇总已实施的所有无低费方案的成果

清洁生产审核报告撰写人与指导专家

报告主要撰写人：姓名、电话

报告指导专家  ：姓名、电话

# Text boxes

审核准备

领导决策

组建工作

机构

制定工作

计划

宣贯培训

物资准备

预审核

对照标准分析现状

找出差距确定审核重点

设置清洁生产目标

提出并实施易行方案

现场考察

企业现状调研

对照标准分析定位

确定审核重点

设置清洁生产目标

提出实施无低费方案

一、方案实施

4、检查方案落实情况

2、制定方案实施计划

3、组织方案实施

审核重点以外部门推行清洁生产

研究、开发新的清洁生产技术

不断对职工进行清洁生产教育、培训

对已实施的CP项目进行跟踪

进一步完善清洁生产组织和管理制度

审核重点继续推行清洁生产

编写清洁生产审核报告

进行下一轮审核（选择新的审核重点）

生产过程

资源

产品

产  品

不断运用

人  类

战  略

预防性

风险削减

清洁生产

工  艺

一体化（空气、水、土壤）

环  境

原物料

生产流程

产  品

废  料

+

流失物料

处  理

回收它用

11

废水

过程4

水

废汽

过程3

辅料

过程2

蒸汽

过程1

原料

中间产品

废渣

单元操作

单元操作

辅料

废水

单元操作

蒸汽

废水

单元操作

水

辅料

1．技术清洁生产计划

2．清洁生产总结报告

3．新的清洁生产技术

持续清洁生产

1．制定持续清洁生产计划

2．编写清洁生产总结总结报告

3．研究与开发新的清洁生产技术

4．选择下一轮清洁生产审计重点

方案实施

方案实施

1．进行方案实施前的准备

2．实施方案

3．评估方案实施效果

1．方案的可行性分析

2．推荐的实施方案

3．清洁生产审计报告

可行性分析

1．技术评估

2．环境评估

3．经济评估

4．推荐可实施方案

5．编写清洁生产审计报告

1．备选方案（汇总）

2．供可行性分析的方案

3．低费废物削减方案实施的效果评估

4．中期审计报告

方案的产生与筛选

1．产生备选方案

2．筛选方案

3．继续方案

4．继续实施低费用方案

1．物料平衡

2．废物产生原因

3．简易废物削减方案的实施

审核

1．编制审计重点的工艺流程图和

单元操作工艺流程图

2．实测输入、输出物流

3．进行物料衡算

4．分析废物产生原因

5．提出与实施简易废物削减方案

1．审计重点和预防污染目标

2．现场考察生产的简易废物削减方案的实施

预审核

1．企业现状调查

2．现场考察

3．确定审计重点

4．设置预防污染目标

5．提出与实施简易废物削减方案

1．企业领导人的参与

2．审核小组

3．障碍的克服

审核准备

1．采取企业高层领导的支持和参与

2．建立审计小组

3．制定审计工作计划

4．开展宣传教育，克服障碍

5．进行前期准备

- 审核组收集

- 审核重点所在单位提供

审核重点资料齐备

一、准备审核重点资料

- 审核组提出要求

- 生产部门实测

- 环保计量部门配合

依标准采集数据，包括输入输出物流数据

二、实测输入输出物料

1、物料平衡图

2、水平衡图

3、能平衡图

三、编制物流平衡图

生产部门编制

废弃物产生原因分析、解决办法一览表

审核组组织环保、技术工艺部门分析

四、分析废弃物产生原因

一、产生方案

无低费方案

中高费方案

- 审核组组织全员征集

- 工程技术人员参与

- 专家组参与、指导

1、可行的方案

2、暂不可行的方案

3、不可行的方案

二、分类汇总方案

审核组工作

审核组组织，环保、技术工艺、生产等部门参加

筛选出3—5个方案

三、筛选方案

方案说明

四、研制方案

生产部门、技术工艺部门参加

- 提交企业清洁生产领导组审阅、修改

- 提交清洁生产外部专家组审阅、修改

审核组

五、编写清洁生产中期审核报告

生产部门

继续实施无低费方案

审核组

核定汇总无低费方案

- 专家咨询

- 工艺技术人员测算

- 了解市场需求

- 预测市场动态

- 调整方案技术途径

一、调研并确定方案

- 技术部门提供查新检索资料

- 在企业评审或委托论证机构

- 方案的先进性

- 方案的实用性

- 方案的可操作性

二、技术评估

- 废弃物数量、回收利用、可降解性毒性情况

- 符号国家和地方性法规要求

- 有无二次污染

- 环保节能部门提供相关资料

2、在企业评审或委托论证机构

三、环境评估

- 投资偿还期

- 净现值

- 净现值率

- 内部收益率

四、经济评估

- 财务部门提供损益表、负债表

- 企业评审或委托论证机构

- 技术先进实用

- 经济合理有利

- 保护环境

五、推荐可实施方案

- 企业组织专家和技术人员评审

- 技术依托单位负责出具可研报告

- 同时找几个单位进行分析论证

六、确定清洁生产方案

过程

消费

制定持续清洁生产计划

废弃物

+

二、总结、宣传清洁生产成果

使用价值

1、方案审批立项

+

废物

原料

5、竣工验收

中间产品